## Slide 1: Fogtisztítás új utakon – az ultrahang felhasználása a szájhigiéniában

## Slide 2: A projekt
A jó fogkefe és a fogselyem megfelelő használata általában elegendő.
Szükség van azonban egy olyan nagyon ügyes személyre, aki tökéletesen és megfelelő ideig használja ezeket az eszközöket
A dentalis plakk okozta megbetegedések – a caries és a parodontopátiák – népbetegségként mutatnak rá arra, hogy az imént említett feltételek szinte sehol sem adottak.
Okai elsősorban a fogak bonyolult formájában és a fogtisztító eszközök kicsi hatékony felületében keresendőek.
A Dental Innovation Kft, illetve a jogutódja fejlesztése a GINOP-2.1.7-15-2016-00070 azonosítószámú pályázat támogatásával működőképes prototípust fejlesztett ki.
Dr. Dombi Csaba szakmai vezetésével elkészült fogtisztító berendezés ultrahang rezgés hatására folyékonnyá alakítja az abrazív szemcséket tartalmazó gélt, és a teljes fogsorfelszínt egyszerre bebeborítva rövid idejű rezgéssel lemozdítják a lepedéket.
A rezgés frekvencia és amplitúdó tartományát a kívánt cél érdekében állítottuk be és az esetleg diszkomfort elkerülése érdekében kettősfalú, a lágyrészekkel szilikongumi peremmel csatlakozó sínt alkalmaztunk

## Slide 3: A prototípus

## Slide 4: Eredmények és a jövő
A pályázat során kémiai fejlesztéseket végeztünk a BME bevonásával a gél összetevőinek optimális kikísérletezésére.
Fogtechnikai és informatikai fejlesztést végeztünk.
Preklinikai és klinikai kísérletekkel bizonyítottuk, hogy az eszköz kb 15 másodperc alatt hatékonyan távolítja el a dentális plakkot.
A pályázat lezárulta után kockázati tőke bevonást terveztünk a sorozatgyártásra alkalmas termék kifejlesztéséhez.

## Slide 5: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!